## Slide 1
ЕМАЛЬОВАНІ РЕЗЕРВУАРИ
ТА СОСВ HYDROVIT

## Slide 2
VÍTKOVICE ENVI a.s.
Руська 1142/30, 706 00 Острава-Вітковіце, Чеська Республіка
Тел: +420 595 954 315, факс: +420 595 955 040
www.vitkovice.com
ОСТРАВА
ПРАГА

## Slide 3: ПРО VÍTKOVICE
VÍTKOVICE MACHINERY GROUP - це найважливіша чеська машинобудівна група, що займає міцне положення в машинобудуванні та у сфері постачання великих інвестиційних вузлів.
Торгівельна марка VÍTKOVICE відзначила своє 185-річчя в грудні 2013 року.
Підрозділ емальованих резервуарів VÍTKOVICE ENVI А.С. святкує 50 років в 2017 році.

## Slide 4: ЕМАЛЬОВАНІ ЛИСТИ
ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ:
гладкість поверхні
висока механічна та хімічна стійкість
опір тиску
термостійкість 400 °C
барвистість
RAL 5013
RAL 9001
RAL 6009
RAL 8017
Емаль - покриття поверхні матеріалом схожий на скло.
Міцність стали.

## Slide 5: КОНСТРУКЦІЯ РЕЗЕРВУАРІВ

## Slide 6
ЕМАЛЬОВАНІ
РЕЗЕРВУАРИ
СТАНЦІЇ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД
БІОГАЗОВІ
СТАНЦІЇ
НАША ПРОДУКЦІЯ

## Slide 7
СТАНЦІЇ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД
HYDROVIT®

## Slide 8: СТАНЦІЇ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД HYDROVIT®
СОСВ базуються на болтових емальованих резервуарах.
Ці резервуари мають наземну конструкцію. Цей факт знижає вартість земляних робіт та дозволяє здійснювати постійний моніторинг протіканню.
Невелика площа забудови.
Класична концепція очистки стічних вод з видаленням азоту в конфігураціях: Денітрифікація – Нітрифікація (D-N)
Регенерація – Денітрифікація – Нітрифікація (R-D-N)
Можлива повна автоматизація. Це знижує споживання електроенергії та інших експлуатаційних витрат.

## Slide 9: МОДЕЛЬНИЙ РЯД HYDROVIT®
HYDROVIT P
  1500 – 100 000 PE та більше
HYDROVIT SI
  500 – 10 000 PE
HYDROVIT SBR
  500 – 2200 PE
HYDROVIT BF
  До 500 PE

## Slide 10: HYDROVIT P
Базується на подвійному емальованому резервуарі
  Внутрішній резервуар працює як фінальний осадовий резервуар
  Зовнішнє кільце працює як біологічний резервуар
Окремий резервуар для стабілізації осаду
  Аеробна та анаеробна стабілізація осаду
Система аерації з дрібними бульбашками в біологічному резервуарі наділена автоматичним регулюванням за допомогою кисневого датчика та частотного перетворювача

## Slide 11: СОСВ Sopot, 25 000 PE

## Slide 12: СОСВ Sopot, 25 000 PE

## Slide 13: WWTP Sopot, 25 000 PE
Гравійна пастка та автоматичні сита грубого сортування

## Slide 14
СОСВ Sopot, 25 000 PE
Комплексна груба попередня обробка з сепарацією піску та жиру
Вхідний розподіл

## Slide 15
СОСВ Sopot, 25 000 PE
Біологічний резервуар

## Slide 16
СОСВ Sopot, 25 000 PE
Кінцевий відстійник

## Slide 17
Аеробні стабілізаційні резервуари PIX резервуари для видалення фосфору
СОСВ Sopot, 25 000 PE

## Slide 18
СОСВ Sopot, 25 000 PE
Система контролю та управління

## Slide 19: СОСВ Pirdop, 20 000 PE

## Slide 20
СОСВ Pirdop, 20 000 PE
Гравійний кран
Комплексна груба попередня обробка з сепарацією піску та жиру

## Slide 21: СОСВ Pirdop, 20 000 PE

## Slide 22
СОСВ Pirdop, 20 000 PE
Система контролю та управління

## Slide 23: HYDROVIT® SI
Базується на потрійному резервуарі:
  Фінальний осадовий резервуар
  Біологічний резервуар
  Резервуар стабілізації шламу
Аеробна стабілізація осаду
Усі функції в одному резервуарі

## Slide 24: HYDROVIT® SI

## Slide 25: СОСВ Wierzbna, 4 000 PE

## Slide 26: СОСВ Olyzsyce, 6 000 PE

## Slide 27: СОСВ Mikulčice, 3 000 PE

## Slide 28: HYDROVIT SBR - СОСВ Jaroslawsko, 1 100 EO
HYDROVIT® SBR

## Slide 29: СОСВ Vydmantai, 3 300 EO

## Slide 30: HYDROVIT® BF

## Slide 31: СОСВ Hvoisvollur, Island

## Slide 32: ВІДСТІЙНИКИ

## Slide 33: ФЕРМЕНТЕРИ ТА АНАЕРОБНА ТЕХНОЛОГІЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ШЛАМУ

## Slide 34: МЕМБРАНИЙ ГАЗГОЛЬДЕР

## Slide 35
ДЯКУЮ ЗА ВАШУ УВАГУ!
Ing. Martin Vavrečka
martin.vavrecka@vitkovice.com
GSM: +420 720 955 732