## Slide 1: ЛКП «ЗЕЛЕНЕ МІСТО»
Система поводження з ТПВ у м. Львові
Технологія переробки/утилізації
Джерела фінансування
Роздільний збір
Досвід ЄС/Франції

## Slide 2: Технологія переробки/утилізації
Вихідні дані для обрання Технології
  Об’єм ТПВ ~ 240 тис. тон/рік
  Морфологія ТПВ (І - червень – 2017, ІІ – вересень 2017 ):
Chart: Waste Composition
| 825 Mun. Sector | 829 Centre | 832 New Build. | 833 Cottages | 838 Private Sector | Average
1. Putrescible | 34.6198 | 42.9589 | 42.3528 | 33.0288 | 54.7322 | 38.3821
2. Papers | 2.7922 | 1.3409 | 2.3642 | 1.5155 | 1.2014 | 2.3577
3. Cardboard | 3.3568 | 2.2366 | 3.101 | 2.259 | 1.1647 | 2.9256
4. Composite | 1.6784 | 0.44838 | 1.8217 | 1.7987 | 0.59611 | 1.352
5. Textiles | 0.64197 | 2.9625 | 1.2792 | 4.3977 | 0.57777 | 1.0707
6. Sanitary textiles | 11.6714 | 10.6009 | 10.6469 | 6.5151 | 6.869 | 10.9612
7. Plastics | 13.636 | 10.3554 | 13.2702 | 15.5017 | 12.7843 | 12.9508
8. Combustibles not classified | 0.030938 | 3.6564 | 5.7971 | 8.5476 | 1.6324 | 1.012
9. Glass | 10.6969 | 6.2132 | 10.2907 | 8.9583 | 11.1886 | 9.9306
10. Metals | 1.632 | 0.98216 | 1.093 | 2.0254 | 1.1555 | 1.4515
11. Non-combustibles not classified | 0.35894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24766
12. Hazardous domestic waste | 1.7016 | 3.4429 | 1.7893 | 2.5919 | 0.88958 | 1.9341
харчові відходи – 31%, відходи з саду (городу) – 7%, папір – 2.4%, картон – 2.9%, композитні матеріали – 1.4%, текстильні матеріали – 1.1%, санітарні текстильні матеріали – 11%, пластмаси – 13%, скло – 10%, метали 1.5%, небезпечні відходи – 1.8%, дрібні елементи – 15%.

## Slide 3: Технологія переробки/утилізації
Вихідні дані для обрання Технології
Необхідність ШВИДКОГО ВИРІШЕННЯ (< 2 років)
Обмежений доступ до фінансування (до 35 млн. Євро)
“Підйомний” тариф, екологічні фактори
Підтверджена ефективність технології в країнах із схожою морфологію та нерозвиненою системою роздільного збору (Прибалтика, Болгарія)
MECHANICAL-BIOLOGICAL TREATMENT (MBT)

## Slide 4: МЕХАНІКО-БІОЛОГІЧНА ПЕРЕРОБКА
ЛІНІЯ МЕХАНІЧНОГО СОРТУВАННЯ (2 ЛІНІЇ х 120 тис. тон/рік)

## Slide 5: МЕХАНІКО-БІОЛОГІЧНА ПЕРЕРОБКА ЛІНІЯ МЕХАНІЧНОГО СОРТУВАННЯ (2 ЛІНІЇ х 120 тис. тон/рік)

## Slide 6: БІО-СТАБІЛІЗАЦІЙНІ ТУНЕЛІ
Індекс АТ4/Respiration Index/БПК (Біологічна Потреба в Кисні) –
< 10 – 25 mg O2 / g DM
Який обрати показник для України?! – тривалість циклу – кількість тунелів

## Slide 7: ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА - МВТ
ТПВ
СОРТУВАЛЬНА ЛІНІЯ
ФРАКЦІЯ ВТОРСИРОВИНИ
ПЕТ - пластикові пляшки;
HDPE – пластикові пляшки;
PP – пластикові коробки;
LDPE – поліетиленова плівка;
Папір;
Картон;
Чорни метали;
Кольорові метали;
Скло;
СУХА ФРАКЦІЯ
RDF ФРАКЦІЯ
ОРГАНІЧНА ФРАКЦІЯ
НЕПРИДАТНА ФРАКЦІЯ
НОВЕ
ЗВАЛИЩЕ
АНАЕРОБНА ФАЗА
ПРЕСУВАННЯ
ПАКУВАЛЬНА ЛІНІЯ
ВИРОБНИЦТВО БІОГАЗУ
АЕРОБНА ФАЗА
ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
КОМПОСТ
ФРАКЦІЯ
ВИРОБНИЦТВО ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ
БІОЛОГІЧНЕ ВІДНОВЛЮВАННЯ СТАРОГО ЗВАЛИЩА

## Slide 8: ОЧІКУВАНІ МАСОВІ ДОЛІ НА ВИХОДІ
ВТОРИННА СИРОВИНА (вкл. метали) – 10%
ФРАКЦІЯ SRF (умовне паливо, > 16 мДж/кг) - 30%
ТЕХНІЧНИЙ КОМПОСТ - 20%
ІНЕРТНА ФРАКЦІЯ - 10%
ЗАЛИШКИ - 30%

## Slide 9: Джерела фінансування
Кредитні кошти - 25 млн. Євро
Грантові кошти - 10 млн. Євро
Власні кошти – 10%

## Slide 10: Роздільний збір
Орієнтований на технологію МВТ
Потребує додаткових інвестицій в інфраструктуру
Відповідає реаліям та поведінковим аспектам готовності до змін
Відповідає Національній стратегії та Концепції м. Львів
СУХЕ - ВОЛОГЕ - СКЛО

## Slide 11: Майданчики для великогабаритного та побутового будівельного сміття
ЛЬВІВ
червень,
2017
Передбачені для кожного району
міста
Відстань < 5 км від місця утворення

## Slide 12: Досвід ЄС

## Slide 13: Приклад Франції

## Slide 14: Дякую за увагу!